ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР

ПИБ: 101841787, Матични број: 08062714, шифра делатности: 8520

Еmail: ilrsombor@sbb.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну  набавку мале вредности у отвореном поступку

РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ

Јавна набавка мале вредности бр. 03/2017

У Сомбору, 07.07.2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („СЛ. Гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-126/2017  од 20.06.2017 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова – ЈН бр. 03/17

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
|  | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина |  |
|  | и опис добара, радова или услуга, начин |  |
| III | спровођења контроле и обезбеђења гаранције | 4-11 |
|  | квалитета, рок извршења, место извршења или |  |
|  | испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |  |
|  | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. |  |
| IV | 75. и 76. Закона и упутство како се доказује | 11-15 |
|  | испуњеност тих услова |  |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15-18 |
|  | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона | 19 |
|  | Образац изјаве о независној понуди | 20 |
|  | Образац изјаве да Понуђач прихвата услове из позива | 21 |
|  | Образац понуде | 22-26 |
| VI | Модел уговора | 27-31 |
|  | Образац потврде о обиласку | 32 |
|  | Образац потврде о изведеним радовима | 33 |
|  | Образац потврде о пријему понуде | 34 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“

Адреса наручиоца: Сомбор, Mоношторска бр.4.

Интернет страница наручиоца: www.ilrsombor.edu.rs

Е-mail адреса наручиоца: ilrsombor@.sbb.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова

Предмет јавне набавке: Адаптација расвете у школској згради и дворишту у Моношторској улици бр.4. у Сомбору

Лица за контакт: Зоран Борак, директор и Јелена Николић, секретар школе

Телефон: 025/412-371

Е-mail адреса: ilrsombor@sbb.rs

sekretarilr@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке:  Радови на адаптацији расвете у школској згради и дворишту у Моношторској улици бр.4. у Сомбору

2. Ознака предмета набавке:

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке: 45311100 –радови на постављању електро- инсталација и електро-монтажни радови

3. Партије: ова јавна набавка није обликована по партијама

4. Конкурсна документација има 34 стране.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Обавеза Извођача је демонтажа постојећег и монтажа новог расветног система у школској згради и дворишту, према следећој спецификацији.

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА И ДОБАРА | Ј.М. | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. Радови се изводе на висини до 4 м. | ком | 329 |
| 2 | Преглед постојећих напојних каблова, демонтажа дотрајалих. Испорука и монтажа нових напојних каблова типа и пресека ПП-Y 3x1,5м . | м | 500 |
| 3 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 1 | ком. | 35 |
| 4 | Испорука и монтажа надградне светиљке у IP заштити сличне типу 2 | ком. | 53 |
| 5 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 3 | ком. | 90 |
| 6 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 4 | ком. | 29 |
| 7 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 5 | ком. | 95 |
| 8 | Испорука и монтажа висеће асиметричне светиљке за осветљење школске табле сличне типу 6 | ком. | 19 |
| 9 | Испорука и монтажа рефлектора сличног типу 7 | ком. | 11 |
| 10 | Испорука и монтажа парковске светиљке сличне типу 8 | ком. | 5 |
| 11 | Испорука и монтажа носача за рефлекторске светиљке који ће бити постављени на фасаду школе. | ком. | 3 |
| 12 | Испорука и монтажа т-рачве на коју ће бити постављене рефлекторске светиљке на постојећи стуб висине до 5м. | ком. | 4 |
| 13 | Молерски радови са испоруком материјала на местима демонтираних старих светиљки (попуњавање рупа, глетовање, кречење у боји идентичној са постојећом подлогом). | компл. | 1 |
| 14 | Остали ситан неспецифицирани материјал неопходан при монтажи и повезивању нових светиљки (сајлице, дозне, розетне, стезаљке...) | паушал. | 1 |
| 15 | Мерење и испитивање осветљаја и издавање стручног налаза. | ком. | 1 |
| 16 | Израда пројекта изведеног стања по налогу инвеститора/стручног надзора. | ком. | 1 |

Ред.бр.  3.  -  Надградна растерска светиљка слична типу1 ORIEN DLM2 следећих карактеристика:

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине минимум 0.6mm са могућношћу уградње на плафон.

- Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у праху. Завршна боја је бела отпорна на UV.

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија 600x120mm(+/-10%).

- Растер светиљке моpа да буде од посребреног анодизованог алуминијума, двоструко параболичног чистоће минимум 99.9%.

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700mA. Могућност подешавања на месту монтаже.

- Oграничење бљештања UGR<16, док је угао одсецања снопа на 65° L<200cd/m2. Доставити одговарајући фотометријски извештај који то доказује.

- Ефикасност LED модула је минимум 140lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 1800lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Светиљка мора да има могућност лаке замене LED модула на месту монтаже као и драјвера. LED модули су с тим у вези усаглашени са ,,Zhaga’’ књигом 15. Потребно доказати одговарајућим техничким листом LED модула.

- Пропусна моћ, LOR ≥ 0.9.

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 15W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥80.

- Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од прекомерне температуре.

- Напон 220-240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.95, класа електричне изолације I.

- Животни век LED модул: >60 000h (L80B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП20.

- Светиљка поседује приступачну клему за брзо шемирање, а такође има могућност пролазног шемирања.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD,  Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред.бр. 4. -  Надградна компактна oвална вододихтована светиљка слична типу 2 TORTUGA LED следећих карактеристика:

- Kућиште је од самогасивог поликарбоната. Дифузор је матиран, од UV стабилисаног самогасивог поликарбоната.

- Светиљка се испоручује са стандардним прибором за монтажу на зид.

- Светиљка је овалног облика пречника не већег од 400mm.

- Укупан светлосни флукс светиљке не сме да буде мањи од 1300lm.

- Укупна снага светиљке мора да буде максималних 17W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥80

- Прикључни напон од 220-240V, 50-60 Hz, фактор снаге ≥ 0.9.

- Животни век LED модул: >30 000h (L70B50).

- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП54.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD, Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред. бр. 5. -   Надградна растерска светиљка слична типу3 ORIEN DLM2 следећих карактеристика:

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине минимум 0.6mm са могућношћу уградње на плафон.

- Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у праху. Завршна боја је бела отпорна на UV.

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија 600x120mm(+/-10%).

- Растер светиљке моpа да буде од посребреног анодизованог алуминијума, двоструко параболичног чистоће минимум 99.9%.

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700mA. Могућност подешавања на месту монтаже.

- Oграничење бљештања UGR<16, док је угао одсецања снопа на 65° L<200cd/m2. Доставити одговарајући фотометријски извештај који то доказује.

- Ефикасност LED модула је минимум 140lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 2400lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Светиљка мора да има могућност лаке замене LED модула на мПотребно доказати одговарајућим техничким листом LED модула.

- Пропусна моћ, LOR ≥ 0.9.

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 20W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥80.

- Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од прекомерне температуре.

- Напон 220-240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.95, класа електричне изолације I.

- Животни век LED модул: >60 000h (L80B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП20.

- Светиљка поседује приступачну клему за брзо шемирање, а такође има могућност пролазног шемирања.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD,  Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред.бр. 6. -  Надградна растерска светиљка слична типу4 ORIEN DLM2 следећих карактеристика:

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине минимум 0.6mm са могућношћу уградње на плафон.

- Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у праху. Завршна боја је бела отпорна на UV.

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија 1200x120mm(+/-10%).

- Растер светиљке моpа да буде од посребреног анодизованог алуминијума, двоструко параболичног чистоће минимум 99.9%.

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700mA. Могућност подешавања на месту монтаже.

- Oграничење бљештања UGR<16, док је угао одсецања снопа на 65° L<200cd/m2. Доставити одговарајући фотометријски извештај који то доказује.

- Ефикасност LED модула је минимум 140lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 3600lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Светиљка мора да има могућност лаке замене LED модула на месту монтаже као и драјвера. LED модули су с тим у вези усаглашени са ,,Zhaga’’ књигом 15. Потребно доказати одговарајућим техничким листом LED модула.

- Пропусна моћ, LOR ≥ 0.9.

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 30W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥80.

- Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од прекомерне температуре.

- Напон 220-240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.95, класа електричне изолације I.

- Животни век LED модул: >60 000h (L80B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП20.

- Светиљка поседује приступачну клему за брзо шемирање, а такође има могућност пролазног шемирања.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD,  Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред.бр. 7.  -  Надградна растерска светиљка слична типу5 ORIEN DLM2 следећих карактеристика:

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине минимум 0.6mm са могућношћу уградње на плафон.

- Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у праху. Завршна боја је бела отпорна на UV.

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија 1200x120mm(+/-10%).

- Растер светиљке моpа да буде од посребреног анодизованог алуминијума, двоструко параболичног чистоће минимум 99.9%.

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700mA. Могућност подешавања на месту монтаже.

- Oграничење бљештања UGR<16, док је угао одсецања снопа на 65° L<200cd/m2. Доставити одговарајући фотометријски извештај који то доказује.

- Ефикасност LED модула је минимум 140lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 4800lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Светиљка мора да има могућност лаке замене LED модула на месту монтаже као и драјвера. LED модули су с тим у вези усаглашени са ,,Zhaga’’ књигом 15. Потребно доказати одговарајућим техничким листом LED модула.

- Пропусна моћ, LOR ≥ 0.9.

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 40W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥80.

- Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од прекомерне температуре.

- Напон 220-240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.95, класа електричне изолације I.

- Животни век LED модул: >60 000h (L80B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП20.

- Светиљка поседује приступачну клему за брзо шемирање, а такође има могућност пролазног шемирања.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD,  Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред. бр. 8.   -  Висећа светиљка за осветљење школске табле слична типу 6 NEO LINEA INDUSTRIAL /S следећих карактеристика:

- Кућиште светиљке је израђено од екструдираног алуминијумског профила.

- Завршна обрада: анодизација у природној боји алуминијума.

- Светиљка је приближних димензија 1700 x 50 мм (+/-10%).

- Излазна струја кроз диоде мора бити константна и подесива до струје од максимум 700mА. Могућност подешавања на месту монтаже.

- Сочива LED светиљке дају асиметрични светлосни сноп искошен под углом од 20°. Доставити одговарајући фотометријски извештај који то доказује.

- Ефикасност LED модула је минимум 155lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 6800lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Светиљка мора да има могућност лаке замене LED модула на месту монтаже као и драјвера. LED модули су с тим у вези усаглашени са ,,Zhaga’’ књигом 15. Ово је потребно доказати одговарајућим техничким листом LED модула.

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 50W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥80

- Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од прекомерне температуре.

- Напон 220-240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.95, класа електричне изолације I.

- Животни век LED модул: >60 000h (L80B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD, Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред. бр. 9.  - LED Рефлектор за осветљење фискултурне сале сличан типу 7 TANGRAM HB2 WW  4 21 0.7A следећих карактеристика:

- Кућиште мора бити израђено од алуминијума или ливеног под притиском или од комбинације савијаних профила и екструдираних профила. Кућиште мора бити заштићено епокси пластификацијом отпорном на UV зрачење

- Простор са LED модулима и простор са драјвером морају бити термички одвојени.

- Минимални амбијентални температурни опсег рада светиљке је до +40°C

- Излазна струја кроз диоде мора бити константна и подесива до струје од максимум 700mА. Могућност подешавања на месту монтаже.

- Ефикасност LED модула је минимум 135lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 8900lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује као и усаглашеност са ,,Zhaga’’ књигом 15.

- Пропусна моћ, LOR ≥ 0.95

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 71W.

- Температура боје: 4000К.

- Индекс репродукције боје CRI≥70.

- Светиљка има могућност програмирања на месту монтаже и то струју и функцију CLO (константни светлосни флукс).

- Светиљка поседује заштиту од прекомерне температуре, пренапонску заштиту макс. 6kV, заштиту од кратког споја, преоптерећења.

- Напон 220-240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.95, класа електричне изолације I.

- Животни век LED модул: >80 000h (L70B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Степен ИП заштите комплетне светиљке према испитивању СРПС ЕН 60598-1 је ИП66.

- Рефлектор поседује носач са углом закретања у две осе од нерђајућег челика.

- Уз светиљку се испоручује прибор за брзо повезивање на напон у високом степену ИП66 заштите

- Сочива ЛЕД светиљке од ПММА су отпорна на високе температуре и УВ зраке. Сочива су средње снопна симетрична ширине 60°. Доставити одговарајући фотометријски извештај који то доказује.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD,  Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

Ред. бр. 10.  -  LED парковска светиљка слична типу 8 3350 GARDA 1 - rotosymmetrical следећих карактеристика:

- Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијума ливеног под притиском и заштићено епокси пластификацијом отпорном на UV зрачење.

- Кућиште мора бити подељено у два блока, оптички са LED модулима и предспојни са драјвером тако да су термички одвојени ваздушном баријером.

- Светиљка мора имати минималну изложеност ветру <770 cm2 и мора потсећати по облику на обрнуту купу.

- Амбијентални температурни опсег рада светиљке је до +40°C.

- Степен ИП заштите комплетне светиљке према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП66.

- Уз светиљку се испоручује прибор за брзо повезивање на напон у високом степену ИП66 заштите.

- Излазна струја кроз диоде мора бити константна до струје од максимум 700mА.

- Ефикасност LED модула је минимум 135lm/W док укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 4450lm. Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује као и усаглашеност са ,,Zhaga’’ књигом 15.

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 37W.

- Температура боје мора бити у опсегу 3750К до 4250К.

- Индекс репродукције боје CRI≥70.

- Прикључни напон од 200-260V, 50-60 Hz, фактор снаге ≥ 0.95 и класе eлектричне изолације II.

- Животни век LED модул: >80 000h (L70B10). Доставити одговарајући технички лист модула који то доказује.

- Монтажа директно на стуб  од ø60mm.  Сочива ЛЕД светиљке од ПММА су отпорна на високе температуре и УВ зраке. Сочива LED светиљке треба да имају симетричну широкоснопну светлосну расподелу која задовољава фотометријске услове према стандарду (последње важећем) СРПС ЕН 13201 за класу осветљења P4. Светиљка треба да испуни захтев за средњи осветљај Еav и минимални Еmin за следеће улазне параметре: a) пречник прорачунског поља је: спољњи 20m, унутрашњи 0.5m; b) висина је 5m; c) фактор одржања 0.8. Доставити фотометријски прорачун који ово доказује.

- Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за производе LVD,  Rohs, ErP и поседује CЕ знак.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ВЕРИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

Уз понуду понуђач је дужан да достави документацију о техничким карактеристикама/спецификацијама светиљки које нуди и којима се доказује да понуђене светиљке по својим техничким карактеристикама/спецификацијама одговарају техничким карактеристикама/спецификацијама добара које Наручилац захтева у овом поглављу, а према постављеним стандардима квалитета за позиције из овог поглавља конкурсне документације, а то су:

•	Писана гаранција на пет година произвођача опреме.

•	Каталози понуђене опреме и технички опис са дефинисаним параметрима који су неопходни, а везани су за опис позиција светиљки,

•	Извештај акредитоване лабораторије као и сертификат о акредитацији за степен IP заштите комплетне светиљке, у сагласности са СРПС-ЕН 60598,

•	Декларацију о усаглашености произвођача светиљки премa којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена (Rohs, ErP, LVD) као и да има CE знак,

•	Важећи ISO9001 и ISO14001 сертификати произвођача.

•	Фотометријски извештај у складу са LM-79-08 стандардом са приказаним поларним дијаграмом понуђених светиљки и табелама светлосног интензитета као и пропусност флукса (LOR).

•	Узорци светиљки према типовима из понуде.

Уколико понуђач понуди типове светиљки у понуди који се разликују од оних дефинисаних у конкурсној документацији, а прописаних у пројектној документацији биће дужан да у року од пет дана од писаног налога Наручиоца докаже да његови типови светиљки имају бар исте или веће нивое интензитета средњег осветљаја и равномерности у прорачунима по просторијама у школи. Наручилац ће уз писани налог у процесу одлучивања о додели уговора обезбедити све улазне параметре за израду прорачуна. Понуђач ће након три дана доставити на адресу или на маил Наручиоца фотометријске прорачуне у електронској верзији урађене у програмима рачунање фотометрији (Dialux, Relux, Ulysse, Calculux,...).

Наручилац задржава право да у току евалуације понуда, изврши проверу наведених техничких и фотометријских карактеристика понуђених светиљки тако што ће ангажовати одговарајућу акредитовану, сертификовану или именовану институција, односно тела за оцењивање усаглашености, и у случају да нађене вредности у испитивању не задовољавају захтeве у конкурсној документацији, одбије понуду као не прихватљиву.

Радове морају вршити стручно оспособљени радници.Транспортне трошкове, трошкове потрошног материјала и свега што обухвата припремно и завршно време извођења радова сноси Извођач радова.

Понуђач је дужан да радове изврши према прописима, закону и стандардима за ову врсту посла.

Радови се могу изводити и ван радног времена и викендом.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – за Правна лица; извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра - за Предузетнике; Физичка лица не достављају овај доказ

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основно суда не садржи те  податке из надлежности одговарајућег Вишег суда, онда је потребно доставити и посебно уверење Вишег суда; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

чл. 76. ЗАКОНА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Додатни услови које понуђач мора да испуни:

- Неопходан минимални пословни капацитет

а) да је у предходних три године (2016.,2015.,2014.) реализовао уговоре на изградњи унутрашње лед расвете у износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а.

б) понуђач треба да поседује:

- важећи сертификат по захтевима стандарда ISO 9001:2008

- важећи сертификат по захтевима стандарда SRPS ISO 1400

- важећи сертификат по захтевима стандарда OHSAS 18001

- важећи сертификат по захтевима стандарда ISO 50001

Доказивање испуњености услова: минималног пословног капацитета

а) оверена потврда -образац бр. 7.  конкурсне документације, уговори о извођењу радова и окончане ситуације

б) фотокопије тражених сертификата

2. Неопходан минимални кадровски капацитет

а) минимално 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом  број 450 (одговорни извођач радова електроинсталација) Инжењерске коморе Србије са пуним радним временом;

б) минимум 10 извршиоца електроструке (ССС, ВКВ, КВ) са пуним радним временом који поседују уверење да су обучени за рад у близини напона и уверење за рад на висини; минимум 5 извршилаца са уверењем за рад на хидрауличној дизалици и платформи за рад на висини.

ц) лице одговорно за безбедност и здравље на раду са пуним радним временом или Уговор са правним лицем које је регистровано за обављање послова безбедности на раду

Доказивање испуњености услова: минималног кадровског капацитета:

а) фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А) којом се потврђује да је запослени радник запослен код понуђача – за лица у радном односу или фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа), фотокопија важеће лиценце са Потврдом инжењерске коморе о важењу исте

б) фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А) којом се потврђује да су запослени радници запослени код понуђача – за лица у радном односу или фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) и уверење о оспособљености за рад у близини напона, уверење за рад на висини и уверења за рад на хидрауличној дизалици и платформи за рад на висини.

ц) фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (обрзац М (или М3А) којом се потврђује да је запослени радник запослен код понуђача – за лица у радном односу или фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) и фотокопија уверења о положеном стручном испиту  о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издате од стране Министарства рада и социјалне политике, Управе за безбедност и здравља на раду

3.Неопходан минимални технички капацитет:

- Камион са хидрауличном дизалицом;

- Камион са хидрауличнон подизном платформом минималне висине дизања 12м;

- Комбиновано возило за превоз радника и терета минималне носивости 0.8т;

- Доставно возило максималне носивости 2т.

Доказивање испуњености услова: минималног техничког капацитета:

Очитане саобраћајне дозволе важећe у тренутку отварања понуда, са копијом важеће полисе осигурања или копије уговора о лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца понуде), за возила под редним бројем 1 и 2 потребно је доставити важећи атест.

4) Посебни услови

-   достава узорака понуђених светиљки које морају у потпуности одговарати техничким карактеристикама светиљки из понуде, како би Наручилац имао могућност да изврши мерења електричних и фотометријских карактеристика,

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Доказивање испуњености посебних услова

Понуђач доставља узорак на начин да приликом транспорта или отварања не може доћи до лома, квара или оштећења. Узорак се доставља у оригиналном паковању произвођача. Узорак се доставља уз понуду. Доставити узорке за светиљке описане у техничкој спецификацији.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Предмет јавног позива:  додела уговора за радове -  АДАПТАЦИЈА  РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ И ДВОРИШТУ

Радове је потребно извршити у року од максимално 50  дана од дана потписивања уговора.

Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на захтев заинтересованом лицу доставити одговор у писаном облику, путем факса или електронском поштом у року од 2 дана  од дана пријема захтева.

Понуда мора у целини  да одговара захтевима из конкурсне документације;

Наручилац задржава право да:

- Одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

- обустави поступак у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

1. УСЛОВИ ПОНУДЕ

Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:

- решење о оснивању из судског или другог регистра (фотокопија)

- попуњену и оверену изјаву о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама (образац 1)

- попуњену и оверену изјаву о независној понуди (образац 2)

- попуњен и оверен образац изјаве о прихватању услова из позива (образац 3)

- попуњен и оверен „образац понуде“, (образац 4)

- попуњен, парафиран и од стране понуђача оверен модел уговора(потписана и оверена свака страна модела уговора) (образац 5)

- попуњена, потписана потврда о обиласку, оверена од стране Наручиоца  (образац 6)

- попуњена, потписана и оверена потврда о изведеним радовима (образац 7)

- Доказе о испуњењу услова о испуњавању неопходног минималног финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

- Доказ о поседовању важећих сертификата о стандардима.

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде

- Изјава о намерама Банке.

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача АПР нису у обавези да достављају доказе о испуњености услова под тачкама 1 и 2, већ дају изјаву да су уписани у регистар понуђача.

Обавезни услови за учешће наведени су у  члану 75.ЗЈН.

Према члану 77. став 4 ЗЈН испуњеност услова из чланова 75. доказује се достављањем изјаве којом понуђач под пуном и материјалном  и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава  услове.

По доношењу одлуке о додели уговора ,изабрани понуђач дужан је да достави остале доказе из члана 75. ЗЈН на увид у оригиналу или овереној копији.

Уколико обрасци не буду уредно достављени и попуњени, понуда ће бити одбачена као непотпуна.

Обавезни услови за учешће наведени су у  члану 76.ЗЈН.

2. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

3.ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити сваког радног дана у периоду од 09 до 13 сати на телефон 025/412-371.  Особа за контакт: Јелена Николић

4.ИЗРАДА ПОНУДЕ

4.1.ОБЛИК ПОНУДЕ

- Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације без икаквих мењања, додавања и осталих преправки тендера од стране понуђача. Уколико је у тендеру изричито наведено, за поједине ставке понуђач може приложити и сопствени образац.

- Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата са назнаком "понуда за јавну набавку бр. 03/2017–„ НЕ ОТВАРАТИ" на адресу наручиоца (поштом или лично), ОШ „Иво Лола Рибар“ Моношторска бр.4,  25000  Сомбор.

- Понуђач је дужан да понуду достави у просторије наручиоца у року назначеном у јавном позиву. Понуде благовремено упућене препорученом пошиљком, а које нису до назначеног датума и часа приспеле у просторије Наручиоца сматраће се неблаговременим.

4.2.ЦЕНА

- Цена треба да буде изражена у динарима, без и са  порезом на додатну вредност.

- Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

- Уколико два или више понуђача  имају исту понуђену цену ,Наручилац ће закључити Уговор са оним Понуђачем који има краћи рок за извођење радова.

4.4.ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

- Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке,

- Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

- Наручилац не одговара за поверљивост података која нису назначена на горе наведени начин.

5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

6.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења

6.1. Као саставни део понуде понуђач доставља:

6.1.1.Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 10 дана дужим од рока важења понуде. Наручилац има право да наплати гаранцију за озбиљност понуде у случају да:

-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише или одбије да потпише уговор о јавној набавци, или

-у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором.

У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду.

Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) и у том случају, понуђач је обавезан да достави контрагаранцију домаће банке. Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Банкарска гаранција ће бити враћена Понуђачу са којим је закључен уговору року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се и гласи на  ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска бр.4.

6.1.2. Изјава (писмо) о намерама банке

Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла

Садржај Изјаве о намерама банке:

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица банке. Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да садржи:

-  датум издавања

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника банкарске гаранције:  ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска бр.4.

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла без права приговора на 10% од вредности уговора без ПДВ-а у износу од _______динара (навести износ) и роком важности 20 дана дужим од рока важења уговора.

да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  3/2017 коју спроводи  ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска бр.4.

7. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА

- Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.

- Неисправне понуде се неће разматрати већ ће бити одбијене.

8. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуђачи не могу поднети варијантну понуду.

9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума најниже понуђене цене.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење радова.

10. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача и уплатити законом предвиђени износ од 60.000,00 динара на одређени рачун буџета Републике Србије, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређује поступак заштите права понуђача ( члан 148.-166 . Закона о јавним набавкама).

(ОБРАЗАЦ 1)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова-адаптације расвете у школској згради и дворишту ОШ „Иво Лола Рибар“ ЈНМВ број 03/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

- Понуђач испуњава додатне услове, односно понуђач  је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних набавки Управе за јавне набавке.

Место:_____________

Датум:_____________                                         М.П.    ___________________

овлашћено лице

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 2)

Назив правног-физичког лица ____________________________________________________

Место: _____________________            мбр.__________________, ПИБ__________________

Датум:_____________2017.год.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник бр. 124/2012,14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6 подтачка 4 и члана 16 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („СЛ. Гласник РС“ бр. 86/15)  под пуном моралном материјалном и кривичном одговорношћу,као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА ПОНУДУ БРОЈ______________ОД _________ГОДИНЕ, ПРИПРЕМЉЕНУ НА ОСНОВУ  ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА бр.03/2017: АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ ОБЈАВЉЕНОГ 07.07.2017. НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ,  ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂАЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

ПОТПИС    ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 3)

###### ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из јавног позива  у  поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2017 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

Понуђач:

Печат и потпис:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(ОБРАЗАЦ 4)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

______________________________________________________________________________

Адреса понуђача:______________________________________________________________________

Лице за контакт:_______________________________________________________________________

Електронска адреса:________________________________________________________________________

Телефон-факс:_________________________________________________________________________

ПИБ: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Матични број понуђача:_________________ .

Број  рачуна-банка:

______________________________________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:__________________________________________

Место и датум:___________________________ .

Понуђач: 			________

М.П.

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана) |  |
| Рок за извршење радова (максимално 50 дана од дана ступања на снагу уговора) |  |
| Гарантни период: |  |

Датум 					                      Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Наручилац: ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

Место: Сомбор

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА И ДОБАРА | ј.м. | Кол. | Јед. цена Без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. Радови се изводе на висини до 4 м. | ком | 329 |  |  |  |  |
| 2 | Преглед постојећих напојних каблова, демонтажа дотрајалих. Испорука и монтажа нових напојних каблова типа и пресека ПП-Y 3x1,5м . | ком | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 1 | ком. |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа надградне светиљке у IP заштити сличне типу 2 | ком. | 53 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 3 | ком. | 90 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 4 | ком. | 29 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа надградне растерске светиљке сличне типу 5 | ком. |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа висеће асиметричне светиљке за осветљење школске табле сличне типу 6 | ком. |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа рефлектора сличног типу 7 | ком. | 11 |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа парковске светиљке сличне типу 8 | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа носача за рефлекторске светиљке који ће бити постављени на фасаду школе | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа т-рачве на коју ће бити постављене рефлекторске светиљке на постојећи стуб висине до 5м. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Молерски радови са испоруком материјала на местима демонтираних старих светиљки (попуњавање рупа, глетовање, кречење у боји идентичној са постојећом подлогом). | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Остали ситан неспецифицирани материјал неопходан при монтажи и повезивању нових светиљки (сајлице, дозне, розетне, стезаљке...) | паушал. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Мерење и испитивање осветљаја и издавање стручног налаза. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Израда пројекта изведеног стања по налогу инвеститора/стручног надзора. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА / УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |

VI МОДЕЛ УГОВОРА

(ОБРАЗАЦ 5)

УГОВОР  О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – ЈАВНА НАБАВКА 3/2017

Закључен између:

- ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР, Моношторска ул.4. , коју заступа директор школе проф. Зоран Борак (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101841787,  с једне стране и

- _________________________________________________ (пословно име и седиште)

кога заступа директор ____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова),

ПИБ: _________________________________________________,

матични број __________________________________________,

број текућег рачуна ____________________________________________, с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), на основу позива објављеног на порталу Управе за јавне набавке дана 07.07.2017. године спровео поступак јавне набавке радова: АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ, јавна набавка мале вредности  број 03/2017 и да је после спроведеног поступка, као најповољнију понуду изабрао понуду Извођача  број _____________ од ______2017.

Предмет овог уговора је , у свему у складу са понудом Извођача бр. _____________ од _________________године и техничким карактеристикама из конкурсне документације.

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 2.

Уговорену цену чине:

–цена вредности предмета уговора у износу од _____________________________________

(_____________________________________________________________________) динара и

–порез на додату вредност у износу од ____________________________________________

(______________________________________________________________________) динара

–укупна уговорена цена износи ___________________________________________________

(______________________________________________________________________) динара.

Члан 3.

Јединичне цене су фиксне, а стварна количина и вредност услуга обрачунаће се на основу извршених признатих количина услуга, обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Обавезује се Наручилац да ће укупну цену предмета уговора измирити уплатом на текући рачун Извођача  број ________________________ код _______________________банке, и то по пријему окончане ситуације у року од 15 дана од дана, овере коначне ситуације од стране надзорног органа и примопредаје објекта по завршеним радовима и испоручивања рачуна-фактуре на адресу наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 5.

Наручилац је дужан да Извођачу обезбеди све услове неопходне за извођење радова који су предмет овог уговора, у свему у складу са прихваћеном понудом.

Наручилац је дужан да пре почетка радова одреди лице које је задужено за вршење надзора на извођењу радова и о томе писаним путем обавести Извођача.

Наручилац је дужан да Извођачу обезбеди несметан приступ месту извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да изврши услуге који чине предмет уговора у свему под условима из прихваћене понуде број _____________ од __________________ године (која је саставни део овог уговора).

Извођач се обавезује да ће радове који чине предмет овог уговора изводити у складу са динамиком извођења радова Инвеститора, да ће радове започети по потписивању уговора и да ће их завршити најкасније у року од ____________ дана од дана потписивања уговора, у свему под условима из прихваћене понуде.

Сматра се да је Извођач уведен у посао када Наручилац испуни своје обавезе из члана 5. овог уговора.

Дан увођења Извођача у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора: виша сила –земљотрес, поплава, суша и друге промењене околности.

Наступање, трајање и престанак наведених ванредних догађаја уписује се у грађевински дневник. Извођач је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење радова због наступања ванредних околности односно догађаја.

Члан 7.

Извођач ће радове који су предмет овог уговора обављати стручно и квалитетно, самостално, употребом сопствених техничких средстава и средстава рада (машине, алати, инструменти за контролу), свог потребног материјала (у свему према конкурсној документацији и понуди) и радом својих запослених, у свему у складу са важећим прописима, стандардима и нормама за предметну врсту посла. Извођач је дужан да пре почетка извођења радова одреди стручно лице-руководиоца радова, које испуњава прописане услове за обављање тог посла, и коме ће поверити руковођење извођењем радова и да о томе писаним путем обавести Наручиоца.

Извођач је дужан да током извођења радова из члана 1. уговора предузме све мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења сигурности људи, суседних објеката и околине. Извођач у сваком случају самостално одговара за сву евентауалну штету коју приликом извођења радова он или његов подизвођач проузрокују трећим лицима или Наручиоцу радова.

Извођач је дужан да ажурно води грађевинску књигу и грађевински дневник.

Извођач је дужан да пре почетка радова и у току радова обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад својих запослених, у складу са законом, односно да обезбеди мере заштите и безбедности на раду. Извођач је искључиво одговоран за евентуалне повреде запослених или ангажованих лица на извођењу услуга из овог уговора.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за неоправдано кашњење у извршењу уговорених радова плати наручиоцу на име уговорне казне 2‰ (промила) од предрачунске вредности радова из члана 3. уговора за сваки дан неоправданог закашњења.

Укупно обрачуната уговорна казна не може прећи износ од 5% од укупне уговорене вредности радова,а уколико казна пређе износ од 5% од укупне вредности предмета уговора, уговор се сматра раскинутим.

Члан 9.

Извођач радова гарантује Наручиоцу квалитетно извођење свих уговорених радова. Гарантни рок је рок прихваћен у понуди Извођача радова, износи ____ година и почиње да тече од дана када су  извршени радови  завршени у потпуности.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, који су предмет овог уговора, угради материјал у свему у складу са конкурсном документацијом и понудом, као и да за уграђени материјал обезбеди све потребне сертификате и гаранције произвођача, које је дужан да достави надзорном органу и Наручиоцу.

Извођач радова је дужан да у гарантном року из члана 9. став 1.уговора, на позив Наручиоца отклони све недостатке по приговору Наручиоца који су настали његовом кривицом, и то у року од 5(пет) дана од дана пријема позива Наручиоца и освом трошку.

Ако Извођач радова у року из претходног става не отклони недостатке из приговора Наручиоца, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача,а на терет Извођача радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини до 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 20 (двадесет) календарских дана дужим од рока важења уговора.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора Купцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства уговора.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извршилац не испуни било коју обавезу предвиђену овим уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење обавеза или друге околности које онемогућавају извршење обавеза из уговора, важност банкарске гаранције се мора продужити.

Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Извшилац је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаће банке.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у року из уговора, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи ако било која од њих не буде извршавала своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

За случај да Извођач не испуни своје обавезе и не приступи извршењу уговора ни у накнадно одређеном року од стране Наручиоца, Наручилац може да:

а) раскине уговор

б) по извршеном прегледу стања радова од стране стручног лица и констатовању степена изведених радова и уложених средстава, ангажује треће лице као извођача које ће извршити радове у уговореним оквирима, с тим што је Извођач дужан да сноси све трошкове који из тога проистекну.

Независно од тога за коју ће се опцију из става 2. овог члана Наручилац определити, Извођач је дужан да Наручиоцу усваком случају накнади и штету која је настала услед доцње Извођача.

Уговор се може раскинути и у случају више силе и наступања непредвиђених околности које онемогућавају извођење радова, уз сагласност обе уговорне стране и без обавезе плаћања уговорне казне.

РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Члан 12.

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних страна, ако се случај више силе на који се једна од страна позива уредно пријави другој страни и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када се случај одиграо, све то ако стање или последице изазване вишом силом буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који неизоставно испуњавају два услова:

а) да спречавају извршење уговора;

б) да спречена страна није могла да својом вољом утиче на тај догађај, односно да појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Члан 13.

Ако је случај више силе из члана 14. уговора трајао краће од 3 (три) месеца од дана настанка, Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење услуга за онолико времена колико је трајао случај више силе.

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Члан 14.

Настанак, трајање и престанак случаја више силе из члана 14. уговора уписује се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење услуга због настанка случаја више силе.

Извођач нема право на продужење уговореног рока за извођење услуга због случаја више силе из члана 14. уговора који је настао пошто је Извођач већ пао у доцњу са извођењем радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара се надлежност Суда у Сомбору

Члан 16.

На све што није регулисано овим уговором примениће се позитивно право.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих 4 припадају Наручиоцу, а  2 примерка припадају извођачу радова.

Наручилац:   						          Извођач радова:

____________________					________________________

(ОБРАЗАЦ 6)

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ

Овим се потврђује да je

.................................................................................................................

(Назив и адреса Понуђача)

као Понуђач за јавну набавку радова „АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ“, извршио обилазак локације која је предмет јавне набавке и стекао увид у све информације које су потребне за припрему понуде.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке  бр.  03/2017  за потребе Наручиоца и у друге сврхе се не може користити.

Датум                                                                                   Наручилац

М. П.

______________                                                                __________________

(ОБРАЗАЦ 7)

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Наручилац:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извео радове:

__________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања ове Потврде није прекршио своје обавезе из гарантног рока.

| Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац/купац добара: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

(образац  8.)

П О Т В Р Д А

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

За јавну набавку бр. 03/2017

Овом потврдом Наручилац ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ у Сомбору, Моношторска

ул. бр.4. , потврђује да је од стране

______________________________________ (име и презиме овл. лица понуђача), као овлашћеног представника Понуђача ____________________________________

из __________________ ул. ___________________________________ бр. ____,

предата Понуда бр.______ од ___.___.2015.године за Јавну набавку бр.01/2017 од 07.07.2017.године.

Понуда је код Наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од ___.___.2017.године.

| Датум пријема понуде | ____.____.2017.године |
| --- | --- |
| Време пријема понуде: | _______ часова |
| Овлашћено лице наручиоца: Потпис: ______________________________ | М.П. |

НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.